JSSZ-100时间继电器

使用说明书

一、产品概述：

JSSZ-100数字时间继电器采用单片机为核心，通过外部按键的设定，使该继电器具有多种方式的定时功能。同时具有体积小、调整方便、显示清晰、准确可靠等特点。

二、工作方式：

JSSZ-100数字时间继电器有4种设定方式：A、b、c、d。通过改变设定方式，继电器有多种工作状态。其中 “H” 为继电器工作时显示的时间。“A” 为继电器的定时时间。“b” 为继电器的停止时间（“循环定时”时使用。正常b=0）。“c” 为继电器中“输出继电器”的动作状态，c=0时为延时释放，c=1时为延时吸合。“d” 为继电器的特性，d=0时为“加”记数，d=1时为“减”记数。

三、使用方法：

1.[设定] 键：按 [设定] 键可以循环选择A、b、c、d中的任何一种设定状态。

2.[移位/实验] 键：按此键可以选择4个LED发光管中的一个，并使之闪烁（显示H时除外）。

3.[加] 键：按此键可以使闪烁的LED发光管改变数值（0-9或0-1）。

4.[复位] 键：无论何种状态，按下 [复位] 键后，继电器将清零，并重新开始记时。

四、说明：

1.按 [移位/实验] 键显示设定的参数和检验继电器的工作状态是否正确。

2. A、b、c、d 四种状态设定好以后应再按一次 [设定] 键，使继电器返回H状态，这样新的设定值会被记忆，即使断电也不会丢失；同时继电器将清零，并重新开始记时。

3.在设定状态（A、b、c、d任一种方式）时，如果10秒钟没有按任何按键，继电器将返回H状态。

五、技术条件：

■ 额定工作电压：AC/DC：24V、AC/DC：65-265V；

■ 输出触点：两常开、两常闭；

■ 触点容量：AC220V 3A；

■ 工作温度：0-45℃。

六、接线图：

七、外形图及安装开孔：